## Slide 1: Akumulator - budowa, działanie, obsługa

## Slide 3: Akumulator
jest chemicznym źródłem i jednym z dwóch źródeł prądu w każdym samochodzie z silnikiem spalinowym.
Drugim jest alternator lub prądnica (w wypadku starszych samochodów).
Oba źródła pełnią rolę przemienne.

## Slide 5: Akumulator
dostarcza energię do obwodów elektrycznych samochodu w wypadku gdy nie silnik pojazdu jest wyłączony lub gdy ten jest włączony jednak prędkość obrotowa wału korbowego jest zbyt mała aby nastąpiło uruchomienie prądnicy.
Tak więc w momencie rozruchu silnika prąd niezbędny do zasilania rozrusznika oraz układu zapłonowego dostarczany jest z akumulatora.

## Slide 6: Ale to nie wszystko.
To właśnie dzięki akumulatorowi możemy np. podczas postoju słuchać radia w samochodzie.
Od momentu kiedy silnik rozpoczyna pracę akumulator przestaje być źródłem prądu – jest ładowany prądem wytworzonym przez prądnicę/alternator.

## Slide 7: BUDOWA SYSTEMU ELEKTRYCZNEGO W POJEŹDZIE, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI AKUMULATOR

## Slide 8: - układ zapłonowy w silniku benzynowym –
swoją rolę odgrywa w momencie kiedy wsiadając do pojazdu włączamy zapłon.
Wtedy to akumulator dostarcza prąd do cewki, która przetwarza napięcie z 6 lub 12 V jakie wychodzą z akumulatora na
20 000 V.
Stamtąd prąd wędruje do rozdzielacza, który z kolei przesyła go na świece zapłonowe (w momencie gdy silnik jest już włączony).

## Slide 9: - układ rozruchowy
kiedy ustawimy stacyjkę w pozycji start prąd przesyłany jest z akumulatora do rozrusznika.
Potocznie rozrusznikiem jest silnik elektryczny.
Negatywną cechą działania rozrusznika jest duży pobór prądu, co szczególnie w zimnych porach roku stawia duże wymagania akumulatorowi.

## Slide 10: - układ ładowania
Układ ładowania składa się z prądnicy oraz regulatora napięcia, którego zadaniem jest utrzymywanie napięcia ładowania akumulatora na odpowiednim poziomie,
Aby sprawdzić czy akumulator
rzeczywiście jest odpowiednio
naładowany można przeprowadzić
pomiar gęstości elektrolitu,
który w powinien utrzymywać się
na poziomie 1,26-1,28 kg/l
przy normalnym użytkowaniu.

## Slide 11: BUDOWA AKUMULATORA

## Slide 12: Akumulator:
stanowi zestaw ogniw (baterię) połączonych ze sobą elektrycznie i zamkniętych w odseparowanych celach wewnątrz obudowy (bloku).
W dwóch skrajnych ogniwach znajdują się znajdują się wyprowadzenia tak zwane „końcówki biegunowe” – dodatnią i ujemną.
Końcówki biegunowe są przeznaczone do połączenia akumulatora z obwodem elektrycznym samochodu.

## Slide 13: Kratka :
spełnia tę samą funkcję w zarówno ujemnych, jak i dodatnich płytach.
Jest szkieletem konstrukcyjnym oraz przewodnikiem prądu elektrycznego.
Płyta dodatnia (po naładowaniu ma barwę brązową) oraz płyta ujemna (po naładowaniu ma barwę szarą).

## Slide 14: Separator:
Jego zadaniem jest zapobieganie stykaniu się ze sobą płyt ujemnych i dodatnich.
Zetknięcie płyt doprowadziłoby do zwarcia.
Separator musi być porowaty tak, aby prąd mógł przepływać z jak najmniejszym oporem.

## Slide 15: Ogniwo:
Zestaw płyt dodatnich i ujemnych oddzielony separatorami.
Płyty dodatnie połączone są w jeden zespół, ujemne w inny.

## Slide 16: Akumulator:
Składa się z ogniw, z których każde wytwarza napięcie rzędu 2,13 V.
Aby jednak akumulator posiadał pożądane napięcie całkowite ogniwa te muszą być połączone szeregowo (przy połączeniu 3 ogniw napięcie wynosi około 6 v, a przy połączeniu 6 ogniw około 12 V).
Najpopularniejsze w użytku są obecnie akumulatory 12 V.

## Slide 17: Obudowa akumulatora:
Jest to blok z kwasoodpornego materiału obudowujący zestawy płytowe – najczęściej z polipropylenu lub ebonitu.

## Slide 18: Elektrolit:
Rozcieńczony czysty kwas siarkowy, w którym zostają zanurzone płyty dodatnie i ujemne.
Poza uczestnictwem w procesie aktywacji materiału czynnego płyt elektrolit przewodzi także pomiędzy nimi prąd elektryczny.

## Slide 19: Jak zamontować akumulator w pojeździe?
Przed zamontowaniem akumulatora należy za pomocą ciepłej wody oczyścić klemy (zaciski akumulatorowe) i podstawę mocowania akumulatora.
Należy także pamiętać, iż akumulator powinien zostać zamontowany trwale. Tak aby w czasie użytkowania pojazdu nie ulegał jakimkolwiek przesunięciom.
Podczas podłączania ZAWSZE najpierw należy podłączyć przewód plusowy, dopiero następnie minusowy (tzw. „masę”).
W ten sposób unika się zwarcia akumulatora podczas korzystania z narzędzi, co może spowodować duże szkody.

## Slide 20
Po zamontowaniu powstałe połączenie końcówek biegunowych z klemami należy posmarować czystą, bezkwasową wazeliną albo przeznaczonym do tego celu smarem. UWAGA!!! Pamiętaj, iż w trakcie wymiany albo konserwacji akumulatora, która wymaga jego wymontowania warto postarać się o zastępcze źródło zasilania np. akumulator zastępczy. W przeciwnym wypadku mogą powstać zakłócenia w elektronice pojazdu.

## Slide 21: Konserwacja
W normalnych warunkach system elektryczny samochodu sam utrzymuje akumulator w stanie naładowanym.
Jednak podczas krótkich przejazdów, przy dużym zużyciu prądu, może być konieczne dodatkowe doładowanie, zwłaszcza w zimnych porach roku.
Poziom elektrolitu uzupełniaj JEDYNIE wodą destylowaną lub wodą chemicznie oczyszczoną.
Nie używaj kwasów ani żadnych substancji chemicznych.

## Slide 22: Ładowanie
Zanim rozpoczniemy ładowanie akumulatora należy go dobrze oczyścić, najlepiej ciepłą, czystą wodą.
Następnie sprawdzamy poziom elektrolitu.
Po naładowaniu elektrolit powinien przykrywać górne powierzchnie płyt, najlepiej 5 – 10 mm nad nimi.
Prawidłowy poziom elektrolitu wyrównuje się kiedy akumulator jest całkowicie naładowany i posiada odpowiednią temperaturę.
Należy pamiętać, iż podczas ładowania poziom elektrolitu rośnie.
Z tego powodu nie należy nigdy napełniać rozładowanego akumulatora elektrolitem powyżej górnych krawędzi płyt.

## Slide 23
Akumulator można również doładować nie wyjmując go z samochodu.
W wypadku, gdy akumulator ma być ładowany przez noc bez kontroli, prąd ładowania powinien wynosić tylko połowę normalnej wielkości.
Akumulator jest całkowicie naładowany, jeżeli gęstość elektrolitu wynosi 1,270 – 1,280 kg/l przy 3 odczytach dokonanych w odstępach 1 godziny.