## Slide 1: Materiały eksploatacyjne

## Slide 2: Materiały eksploatacyjne
Materiały uszczelniające
Paliwa
Oleje i smary
Czyściwa

## Slide 3: I. Materiały uszczelniające
Materiały uszczelniające służą do wykonywania elementów zapewniających szczelność połączeń między poszczególnymi częściami maszyn i urządzeń.

## Slide 4: Podział uszczelnień
Uszczelnienia dzieli się na:
spoczynkowe i
ruchowe,
zależnie od tego, czy uszczelniają one części znajdujące się w spoczynku czy w ruchu.

## Slide 5
Typowym uszczelnieniem spoczynkowym jest uszczelka pod głowicę silnika spalinowego

## Slide 6
uszczelnieniem ruchowym – są np. pierścienie tłokowe silnika spalinowego lub sprężarki.

## Slide 7: Rodzaje materiałów uszczelniających
Materiały metalowe
Guma
Tworzywa sztuczne
Bawełna i konopie

## Slide 8: Materiały metalowe
żeliwo | rozprężne pierścienie tłokowe silników spalinowych i sprężarek | 
miedź | uszczelki przewodów hydraulicznych, wysokociśnieniowych przewodów parowych przewodów niektórych chemikaliów | dużej plastyczności i odporności na korozję
ołów | uszczelki przewodów kwasu siarkowego i kwasów organicznych | odporność na działanie kwasów
aluminium i jego stopy | przewody, którymi przepływa kwas azotowy, amoniak i niektóre kwasy organiczne | 

## Slide 9: Guma
jest stosowana bardzo szeroko na różnego rodzaju uszczelnienia.
Zależnie od rodzaju uszczelki gumowe są odporne na:
oleje,
benzyny,
niektóre rozpuszczalniki organiczne i
płyny hamulcowe.

## Slide 10: Uszczelniacz pierścieniowy typu Siemmera
Do uszczelniania wałków pracujących w oleju są stosowane uszczelniacze pierścieniowe typu Siemmera (rys. a). Uszczelniacz taki jest wykonany z gumy, usztywnionej metalową obudową 1. Elementem uszczelniającym wałek jest krawędź uszczelniająca 3, która pod działaniem sprężynki dociskowej 2 obejmuje obracający się wałek i zabezpiecza przed wyciekiem oleju (rys. b).

## Slide 11
Guma jest również używana do uszczelniania szyb, zwłaszcza w pojazdach samochodowych
Rys. Kształty przekroju uszczelek szyb okiennych nieotwieranych

## Slide 12: Tworzywa sztuczne
znalazły bardzo szerokie zastosowanie jako materiały uszczelniające ze względu na dużą odporność na działanie czynników chemicznych.

## Slide 13: Najczęściej są stosowane
polichlorek winylu (winidur, igelit),
bakelit,
polietylen,
poliamid (nylon, perlon),
polipropylen,
teflon,
silikony

## Slide 14: Teflon
jest odporny na działanie czynników chemicznych oraz wytrzymuje temperaturę
od -190°C do +250°C.
Jest produkowany w postaci gotowych kształtek lub taśm, folii

## Slide 15: Bawełna i konopie
są używane jako materiały uszczelniające przede wszystkim w postaci sznurów, niekiedy nasyconych grafitem lub minią.
Sznury te są stosowane do uszczelniania połączeń gwintowych rur wodociągowych i innych oraz dławnic zaworów różnych instalacji rurowych.

## Slide 16: II. Paliwa
Paliwem nazywa się palne ciało stałe, ciecz lub gaz, wykorzystywane jako źródło energii cieplnej.

## Slide 17: II. Paliwa
Paliwa dzieli się na
stałe,
ciekłe i
gazowe
oraz na naturalne i sztuczne.

## Slide 18: Paliwa naturalne
węgieł kamienny,
węgiel brunatny i
gaz ziemny

## Slide 19: sztuczne
koks, pył węglowy, brykiety, węgiel drzewny, benzyna, nafta, benzol, olej napędowy, olej opałowy, spirytus, gaz generatorowy, gaz wielkopiecowy, gaz świetlny, gaz wodny i gaz ciekły

## Slide 20: Właściwości paliw
Wartość opałowa
Temperatura zapłonu

## Slide 21: Wartość opałowa
jest miarą energii zawartej w jednostce paliwa.
Wartością opałową paliwa nazywamy ilość ciepła w dżulach (J) , którą otrzymuje się przy zupełnym spalaniu jednego kilograma paliwa stałego lub ciekłego, albo 1 m3 paliwa gazowego w warunkach, gdy spaliny unoszą nieskroploną parę wodną.
Najwyższą wartość opałową mają produkty otrzymywane z ropy naftowej (jak oleje napędowe) i benzyny,
a najniższą węgiel brunatny.

## Slide 22: Temperatura zapłonu
to najniższa temperatura, w której dana substancja, ogrzewana w ściśle określony sposób, wydziela ilość pary wystarczającą do wytworzenia z powietrzem mieszaniny zapalającej się przy zbliżeniu płomienia.
Najniższą temperaturę zapłonu ma benzyna (25÷35°C),
a najwyższą koks hutniczy (ok. 600°C).

## Slide 23: Charakterystyka ważniejszych paliw
Węgieł kamienny jest naturalnym paliwem stałym o niejednorodnej budowie i złożonym składzie chemicznym.
Występuje w różnych gatunkach, a po wydobyciu jest sortowany zależnie od wielkości brył na węgiel gruby, kostkę i orzech.

## Slide 24: Węgiel brunatny
ma mniejszą wartość opalową niż kamienny, ale jest łatwiejszy do wydobycia, gdyż zalega na mniejszych głębokościach i może być wydobywany metodą odkrywkową. Obecnie jest używany do opalania kotłów elektrowni i do przerobu na brykiety.

## Slide 25: Koks
jest paliwem sztucznym, otrzymywanym za pomocą suchej destylacji węgla kamiennego.
Jest trudno zapalny, pali się wolno i prawie bezdymnie.
Ma duże zastosowanie techniczne, szczególnie w hutnictwie.

## Slide 26: Ropa naftowa
ma obecnie
największe zastosowanie.
Wprawdzie nie jest używana bezpośrednio jako paliwo, ale otrzymuje się z niej prawie wszystkie paliwa ciekłe, oleje, smary i wiele przetworów chemicznych.

## Slide 27: Benzyna
jest paliwem silnikowym, otrzymywanym z przeróbki ropy naftowej lub syntetycznie z węgla oraz wodoru.
Odporność na detonację benzyny jest jedną z głównych cech charakteryzujących to paliwo.

## Slide 28: Olej napędowy
jest otrzymywany z ropy naftowej i stosowany do napędu silników z zapłonem samoczynnym.
Powinien charakteryzować się: dobrą zapłonnością, małą skłonnością do koksowania, dużą czystością, niską temperaturą krzepnięcia, odpowiednią lepkością i małą zawartością siarki.

## Slide 29: Paliwa gazowe
są stosowane przede wszystkim w gospodarstwach domowych, a w przemyśle
i energetyce do opalania pieców i kotłów.
Gaz ciekły i gaz sprężony są również używane do napędu samochodów, zastępując tradycyjne paliwo (etylinę).
Ciekły propan-butan jest paliwem ekologicznym.

## Slide 30: III. Oleje i smary
to substancje, które wprowadza się między trące się powierzchnie w celu zmniejszenia współczynnika tarcia, a tym samym przedłużenia trwałości tych powierzchni.

## Slide 31: Właściwości olejów i smarów
lepkość,
smarność,
temperaturę krzepnięcia,
temperaturę zapłonu oraz
zawartość zanieczyszczeń mechanicznych i kwasowych

## Slide 32: Lepkością
nazywamy tarcie wewnętrzne występujące między przesuwającymi się wzajemnie sąsiednimi warstwami cieczy.
Między lepkością a płynnością istnieje ścisłe powiązanie.
Im mniejsza jest lepkość, tym większa jest płynność oleju.
Im mniej zmienia się lepkość oleju (przy zmianie temperatury), tym olej jest lepszy.

## Slide 33: Smarność
oleju to zdolność przylegania do współpracujących ze sobą powierzchni i tworzenia na nich trwałych warstw, zmniejszających opór tarcia.

## Slide 34: Temperatura krzepnięcia
oleju lub smaru jest bardzo ważnym wskaźnikiem dotyczącym zastosowania oleju w zależności od temperatury otoczenia.
Oleje i smary o niskiej temperaturze krzepnięcia nie powinny zawierać zbyt dużych ilości węglowodorów parafinowych.

## Slide 35: Rodzaje olejów i smarów i ich zastosowanie
Ze względu na pochodzenie oleje i smary dzieli się na:
mineralne,
roślinne,
zwierzęce i
syntetyczne.

## Slide 36
Największe zastosowanie w technice mają obecnie oleje mineralne rafinowane, pochodzące przede wszystkim z przeróbki ropy naftowej.
Coraz większe zastosowanie mają oleje syntetyczne, np. silikonowe lub estrowe.
Rodzaje olejów i smarów i ich zastosowanie

## Slide 37: IV. Czyściwa
materiał używany w zakładach przemysłowych i w warsztatach usługowych do wycierania znacznych zabrudzeń smarami, olejami, farbami itp.

## Slide 38: IV. Czyściwa
Najczęściej używane są do tego celu pozyskane w recyklingu szmaty, często specjalnie do tego celu segregowane.
Największą wartość w grupie czyściw z recyklingu ma czyściwo z białej bawełny, pozbawione podczas segregacji wszelkiego rodzaju zapięć - elementów z metalu lub plastiku.